#include <Servo.h>

// L298N Motor Driver Pins
#define IN1 3
#define IN2 4
#define ENA 5 // PWM
#define ENB 6 // PWM
#define IN3 7
#define IN4 8

// Ultrasonic Sensor Pins
#define trigPin 11
#define echoPin 12

// SG90 Servo Motor Pin
#define servoPin 9
Servo myServo;

// Constants
const int distanceThreshold = 20; // in cm
const int motorSpeed = 150;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // Initializing L298N Motor Driver Pins
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(ENB, OUTPUT);

  // Initializing Ultrasonic Sensor Pins
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);

  // Initializing Servo Pin
  myServo.attach(servoPin);
  myServo.write(90); // Default Center position
}

void loop() {
  int frontDist = readDistance();
  Serial.print("Front: "); Serial.println(frontDist);

  if (frontDist > distanceThreshold) {
    moveForward();
  } else {
    stopMotors();
    delay(300);

    // Scan Right
    myServo.write(30); // Turn Right
    delay(500);
    int rightDist = readDistance();
    Serial.print("Right: "); Serial.println(rightDist);

    if (rightDist > distanceThreshold) {
      myServo.write(90);
      delay(300);
      turnRight();
      delay(700);
    } else {
      // Scan Left
      myServo.write(150); // Turn Left
      delay(500);
      int leftDist = readDistance();
      Serial.print("Left: "); Serial.println(leftDist);

      if (leftDist > distanceThreshold) {
        myServo.write(90);
        delay(300);
        turnLeft();
        delay(700);
      } else {
        // No clear path — move backward briefly
        moveBackward();
        delay(700);
      }
    }

    stopMotors();
    delay(300);
  }
}

// --- Distance Reading Function ---
int readDistance() {
  long duration;
  int distance;

  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000); // 30ms timeout = ~500cm
  distance = duration * 0.034 / 2;

  if (distance == 0 || distance > 150) {
    distance = 150;
  }

  delay(60);
  return distance;
}

// --- Movement Functions ---
void moveForward() {
  analogWrite(ENA, motorSpeed);
  analogWrite(ENB, motorSpeed);
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, HIGH);
  digitalWrite(IN4, LOW);
}

void moveBackward() {
  analogWrite(ENA, motorSpeed);
  analogWrite(ENB, motorSpeed);
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, HIGH);
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, HIGH);
}

void turnRight() {
  analogWrite(ENA, motorSpeed);
  analogWrite(ENB, motorSpeed);
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, HIGH);
}

void turnLeft() {
  analogWrite(ENA, motorSpeed);
  analogWrite(ENB, motorSpeed);
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, HIGH);
  digitalWrite(IN3, HIGH);
  digitalWrite(IN4, LOW);
}

void stopMotors() {
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, LOW);
  analogWrite(ENA, 0);
  analogWrite(ENB, 0);
}